## Slide 1: Proizvodni sistemi
ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA SREDSTAVA ZA RAD, RADNIKA I RADNIH MESTA
prof. dr Milić Radović

## Slide 2: ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA SREDSTAVA ZA RAD, RADNIKA I RADNIH MESTA
Pri razmatranju ovog zadatka treba imati u vidu sledeće:
  Potreban broj mašina i radnika određuje se na osnovu potrebnog (Kp) i raspoloživog kapaciteta (Kr)
Koje vrste radnih mesta postoje?
Kpm = Kpr
=>
=>
=>
1 RM: jedan radnik i jedna mašina
Kpm > Kpr
1 RM: jedan radnik i više mašina
Kpm < Kpr
1 RM: više radnika i jedna mašina
Ako je
Ako je
Ako je

## Slide 3: ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA SREDSTAVA ZA RAD, RADNIKA I RADNIH MESTA
P1; Qpl1; n1; q1;
P2; Qpl2; n2; q2;
. . . .
. . . .
. . . .
Pj; Qplj; nj; qj;
. . . .
. . . .
. . . .
Pp; Qplp; np; qp;
Koliki su potrebni osnovni resursi, oprema i ljudi?
U koliko smena treba raditi?
Od čega se polazi?

## Slide 4: ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA SREDSTAVA ZA RAD, RADNIKA I RADNIH MESTA
BROJ MAŠINA
(RADNIKA)
ISTE VRSTE
(STRUKE)
=
UKUPNO POTREBNO VREME (KAPACITET)
RASPOLOŽIVO VREME

## Slide 5: ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA SREDSTAVA ZA RAD, RADNIKA I RADNIH MESTA
tkij
komadno vreme, odnosno vreme po jedinici j–tog predmeta rada za i–tu vrstu obrade, za i–tu vrstu mašina, za i–tu vrstu radnika (potrebno vreme rada jednog sredstva i-te vrste za izradu jednog komada j-tog predmeta rada);
tkij*qj
potrebno vreme rada jednog sredstva i-te vrste za izradu jedne cele serije j-tog predmeta rada bez pripremno-završnog vremena;
Tpzj
ukupno pripremno-završno vreme jedne serije j – tog proizvoda;
Tpzj + tkij*qj
potrebno vreme rada jednog sredstva i-te vrste za izradu jedne cele serije j-tog predmeta rada sa pripremno-završnim vremenom;
nj*(Tpzj + tkij*qj)
potrebno vreme rada jednog sredstva i-te vrste za izradu ukupne planirane količine j-tog predmeta rada;

## Slide 6: ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA SREDSTAVA ZA RAD, RADNIKA I RADNIH MESTA
Kpi
potrebni kapacitet za i-tu vrstu obrade;
INRsti - standardno izvršenje normi rada, prebačaj ili podbačaj za i – tu vrstu obrade.
Mi:
Kpi =
n1*(Tpz1 + tki1*q1) +
... + np*(Tpzp + tkip*qp)
+...+ nj*(Tpzj + tkij*qj) +
n2*(Tpz2 + tki2*q2) +

## Slide 7: ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA SREDSTAVA ZA RAD, RADNIKA I RADNIH MESTA
standardni gubici u vremenu
dg
broj radnih dana u godini;
bs
čs
Gst
broj radnih smena u danu;
broj časova u smeni;
Krmi
raspoloživi kapacitet za i-tu vrstu mašina;
Krri
raspoloživi kapacitet za i-tu struku radnika;

## Slide 8: Kako se uzima u obzir INRsti?
Neka je za izradu planirane količine Q =340
ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA SREDSTAVA ZA RAD, RADNIKA I RADNIH MESTA
Moguća su tri slučaja, tri situacije:
1. Proizvedena je planirana količina
=>
ISPUNJENJE NORME
=>
INRst = 0
2. Proizvedeno je Q‘ =425
=>
PREBAČAJ NORME
=>
=>
=>
INRst = 0,2 Kp
=>
Kp’ = Kp - INRst
= 0,8 Kp =
=>
potrebno Kp = 8 500
= 0,2·8 500 =1 700
= 8 500 – 1 700

## Slide 9
Q =340
Kako se uzima u obzir INRsti?
ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA SREDSTAVA ZA RAD, RADNIKA I RADNIH MESTA
Kp = 8 500
3. Proizvedeno je Q’’=260
=>
PODBAČAJ NORME
=>
=>
INRst = 0,3076 Kp
=>
Kp’’ = Kp + INRst
= 1,3076 Kp =
= 11114,6
1,3076·8500
=2614,6
= 0,3076·8500
= 8 500 + 2614,6