## Slide 1: Proizvodni sistemi
ODREĐIVANJE OPTIMALNOG RASPOREDA RADNIH MESTA
prof. dr Milić Radović

## Slide 2: RASPORED RADNIH MESTA
U čemu je razlika između rasporeda radnih mesta i konačnog razmeštaja opreme?
Raspored radnih mesta prethodi konačnom razmeštaju opreme

## Slide 3: RASPORED RADNIH MESTA
Koje vrste rasporeda radnih mesta postoje?
Sa stanovišta oblika prostora u kome su radna mesta raspoređena i međusobnog odnosa susednih mašina i radnih mesta:
  Grupni
  Linijski
  Kombinovani
Sa stanovišta promenljivosti položaja mašina:
  Statičan
  Fleksibilan

## Slide 4: Određivanje optimalnog grupnog rasporeda radnih mesta
FUNKCIJA CILJA (KRITERIJUM OPTIMALNOSTI)
=>
Najkraći put predmeta rada
Minimum ukrštanja putanja predmeta rada
Minimum povratnih putanja predmeta rada

## Slide 5: POSTUPAK
Određivanje optimalnog grupnog rasporeda radnih mesta
1. Sastaviti tabelu karika
PR1 |  | PR2 |  | PR3 | 
RO | Karika | RO | Karika | RO | Karika
RM1 |  | RM2 |  | RM1 | 
RM3 |  | RM4 |  | RM2 | 
RM5 |  | RM6 |  | RM4 | 
 |  |  |  | RM6 | 
RM1 – RM3
RM3 – RM5
RM1 – RM2
RM2 – RM4
RM4 – RM6
RM2 – RM4
RM4 – RM6
Koje se metode koriste za određivanje grupnog rasporeda?
Određivanje grupnog rasporeda METODOM KARIKA

## Slide 6
2. Sastaviti zbirnu tabelu karika
POSTUPAK
Određivanje optimalnog grupnog rasporeda radnih mesta
 | RM6 | RM5 | RM4 | RM3 | RM2 | RM1
RM1 | - | - | - | 1 | 1 | 2
RM2 | - | - | 2 | - | 3 | 
RM3 | - | 1 | - | 2 |  | 
RM4 | 2 | - | 4 |  |  | 
RM5 | - | 1 |  |  |  | 
RM6 | 2 |  |  |  |  | 
PR1 |  | PR2 |  | PR3 | 
RO | Karika | RO | Karika | RO | Karika
RM1 |  | RM2 |  | RM1 | 
RM3 |  | RM4 |  | RM2 | 
RM5 |  | RM6 |  | RM4 | 
 |  |  |  | RM6 | 
RM1 – RM3
RM3 – RM5
RM1 – RM2
RM2 – RM4
RM4 – RM6
RM2 – RM4
RM4 – RM6
RM | RM4 | RM2 | RM1,RM3,RM6 | RM5
Broj karika | 4 | 3 | 2 | 1

## Slide 7
3. Utvrditi redosled raspoređivanja
POSTUPAK
Određivanje optimalnog grupnog rasporeda radnih mesta
RM4
RM2
RM6
RM3
RM1
RM5
RM | RM4 | RM2 | RM1,RM3,RM6 | RM5
Broj karika | 4 | 3 | 2 | 1

## Slide 8: Određivanje optimalnog linijskog i kombinovanog rasporeda radnih mesta
Kod serijske i velikoserijske proizvodnje
Minimalni ukupni pređeni put predmeta rada
FUNKCIJA CILJA (KRITERIJUM OPTIMALNOSTI)
=>

## Slide 9: Određivanje optimalnog linijskog i kombinovanog rasporeda radnih mesta
Formirati skup vrsta operacija
VOj; j=1,2,...,n
=>
VOj
Redosled vrsta operacija za Pi; i=1,2,...,m
1.
2.
=>
Opšti niz vrsta radnih mesta
ON: RM1; RM2;...; RMj;...; RMn;

## Slide 10: Određivanje optimalnog linijskog i kombinovanog rasporeda radnih mesta
METOD?
MODIFIKOVANI METOD USLOVNIH NIZOVA
UNi, i = 1,2, . . . ,m - uslovni niz radnih mesta.
3.
. .
. .
. .
. .
. .
. .

## Slide 11: Određivanje optimalnog linijskog i kombinovanog rasporeda radnih mesta
TABELA FREKVENCIJA
4.
Frekvencija Radno mesto | Frekvencija fik |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | . . . | k-1 | k | k+1 | . . . | n-1 | n
RM1 | f11 | f12 | . . . | f1k-1 | f1k | f1k+1 | . . . | f1n-1 | f1n
RM2 | f21 | f22 | . . . | f2k-1 | f2k | f2k+1 | . . . | f2n-1 | f2n
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . .
RMi | fi1 | fi2 | . . . | fik-1 | fik | fik+1 | . . . | fin-1 | fin
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . .
RMn | fn1 | fn2 | . . . | fnk-1 | fnk | fnk+1 | . . . | fnn-1 | fnn
fik

## Slide 12: Određivanje optimalnog linijskog i kombinovanog rasporeda radnih mesta
UNi, i =1,2,...,m - uslovni nizovi
i = 1,2 ,...,n
j = 1,2,... ,n

## Slide 13: Kako izračunati modifikovanu frekvenciju?
Određivanje optimalnog linijskog i kombinovanog rasporeda radnih mesta
Šta sve utiče na ukupni zahtev da se RMi rasporedi na k-tu poziciju?
k-2
k-1
k-(k-1)=1
k+1-k=1
fi1
fi2
fik
fik-1
fik+1
fin-1
1
2
k-1
k
k+1
n-1
fin
n
n-1-k
n-k

## Slide 14
Kako izračunati modifikovanu frekvenciju?
Određivanje optimalnog linijskog i kombinovanog rasporeda radnih mesta
k-2
k-1
k-(k-1)=1
k+1-k=1
fi1
fi2
fik
fik-1
fik+1
fin-1
1
2
k-1
k
k+1
n-1
fin
n
n-1-k
n-k
=>

## Slide 15
Funkcija cilja - jedinični put predmeta rada: (min) L0
Određuje se na sledeći način:
  Za utvrđeni optimalni linijski raspored radnih mesta napraviti šematski prikaz linije sa putanjama svih vrsta proizvoda.
  Izračunati jedinične putanje svih vrsta proizvoda tako što će dužinska jedinica biti rastojanje između dva susedna radna mesta. To znači da će veličine jediničnih putanja L1, L2,. . . ,Lm biti izražene u pozitivnim, celim i neimenovanim brojevima.
  Na osnovu vrednosti jediničnih putanja svih vrsta proizvoda izračunati najmanju vrednost funkcije cilja:
Kako izračunati funkciju cilja?
Određivanje optimalnog linijskog i kombinovanog rasporeda radnih mesta