## Slide 1: Proizvodni sistemi
ORGANIZACIJA IZVRŠENJA VIŠE POSLOVA (AKTIVNOSTI) U OKVIRU NEKOLIKO ORG. CELINA -
ODREĐIVANJE OPTIMALNOG REDOSLEDA
prof. dr Milić Radović

## Slide 2: ORGANIZACIJA IZVRŠENJA:
VIŠE POSLOVA,
VIŠE AKTIVNOSTI,
VIŠE PROJEKATA,...
...
U OKVIRU NEKOLIKO ORGANIZACIONIH CELINA
- ODREĐIVANJE OPTIMALNOG REDOSLEDA -

## Slide 3: Šta je problem?
Odrediti takav redosled izvršenja m poslova u okviru n organizacionih celina (m>>n) kome će odgovarati minimalno ukupno vreme izvršenja svih poslova. Redosled organizacionih celina pri izvršenju svakog posla je poznat, isti je za sve poslove i ne može se menjati. Isto tako vremena trajanja poslova po organizacionim celinama poznata su i konstantne su veličine.
Odrediti takav redosled n organizacionih celina pri izvršenju m poslova (n>>m) kome će odgovarati najmanje ukupno vreme trajanja svih poslova. U ovom slučaju poznat je redosled poslova i ne može se menjati. Isto tako vremena trajanja poslova po organizacionim celinama poznata su i konstantne su veličine.

## Slide 4: Struktura problema određivanja optimalnog rasporeda izvršenja m poslova u okviru n organizacionih celina
ORGANIZACIONE CELINE
radna mesta
grupe radnih mesta
odeljenja ili službe
radionice
pogoni, fabrike
preduzeća, ustanove
PREDMET RADA
poslovi, aktivnosti, operacije,
izrada delova, proizvoda,...
izgradnja objekata
obrada zemljišta
izgradnja puteva i druge infrastrukture...

## Slide 5: ŠTA JE CILJ?
ORGANIZOVATI RAD TAKO DA SE SVE ZAVRŠI ZA NAJKRAĆE VREME
min T

## Slide 6: Od čega se polazi?
Predmeta rada Pi, i=1,...,m
Tehnologije rada (redosleda organizacionih celina OCj, j= 1,...,n)
(m>n)
Vremena trajanja poslova tij=const.

## Slide 7: Šta treba odrediti?
Redosled predmeta rada Pi (optimalni)
ili
Redosled organizacionih celina OCj; (j = 1,...,n) (optimalni)
min T
Zastoje ili čekanja predmeta rada
Čekanja ili zastoje organizacionih celina

## Slide 8: Struktura problema određivanja optimalnog rasporeda izvršenja m poslova u okviru n organizacionih celina
ORGANIZACIONE
CELINE
-radna mesta,
-grupe radnih
mesta,
-odeljenja ili
službe,
-radionice,
-pogoni,
-fabrike,
P
R
O
C
E
S
R
A
D
A
PREDMET RADA
-poslovi,
-aktivnosti,
-operacije,
-izrada proizvoda
-izgradnja objekta
CILJ JE
ORGANIZOVATI PROCES RADA TAKO DA SE SVI POSLOVI IZVRŠE ZA NAJKRAĆE MOGUĆE VREME
POLAZI SE OD
-poslova Pi;
i=1,...m
-tehnologije izvršenja
-redosleda
organizacionih celina
(OCj;
j=1,...n)
-vremena trajanja
poslova tij
POZNATE
VELIČINE SU
Pi, (i=1,...,m)
(OCj, j=1,...,n)
tij=const.
redosled (OCj, j=1,...,n)
n<<m
TREBA ODERDITI
Redosled poslova
Pi, (i=1,...,m)
min T
Zoc – zastoje ili čekanja organizacionih celina
Čp – čekanje poslova na izvršenje

## Slide 9: Problem sa 2 organizacione celine i m poslova (predmeta rada)
Org. celine
Poslovi
P1
t12
P2
t11
Pi
Pm
.
.
.
.
.
.
ti2
t22
t21
ti1
tm1
tm2
Ukupno
OC2
OC1

## Slide 10: Kako to izgleda grafički?
min T = ?
OCj
OC2
OC1
t12
t22
t22
tm2
T
1. Ako je
=>
2. Ako je
=>
Kako uzeti u obzir oba slučaja?
t11
t21
t31
t(m-1)1
tm1

## Slide 11: Koliko je trajanje svih zastoja RM2?
1. Ako je
=>
2. Ako je
=>
za

## Slide 12: Koliko je trajanje svih zastoja RM2?
Kako uzeti u obzir oba slučaja?


## Slide 13: Koje je vreme izvršenja svih poslova?
const.
Ako se želi min T => treba Z2o da bude min.
Kad će Z2o biti najmanje moguće, odnosno minimalno?
Kad najveći član niza ima najmanju moguću vrednost.
Kad će
imati najmanju vrednost?
Kad će biti minimalni?
=>

## Slide 14: ALGORITAM
1.
2.
3.
Uporediti vremena
a)
Ako je
Pr prethodi svim ostalim poslovima
Pr . . .
b)
Ako je
Ps treba rasporediti na poslednju poziciju
. . . Ps
c)
Ako je
=>
Pr na prvu poziciju
Ps na poslednju poziciju
Pr . . . Ps
=>
=>

## Slide 15: ALGORITAM
Ako više poslova konkuriše za jednu poziciju tada postoji
više optimalnih rešenja.
PRIMER?
4.
Raspoređeni posao (raspoređene poslove) isključiti iz daljeg posmatranja i ponoviti postupak