## Slide 1
Proizvodni Sistemi
prof. dr Milić Radović
ODREĐIVANJE ODGOVARAJUĆEG NAČINA PROIZVODNJE PROIZVODA IZ OPTIMALNOG PLANA

## Slide 2: ODREĐIVANJE ODGOVARAJUĆEG NAČINA PROIZVODNJE PROIZVODA IZ OPTIMALNOG PLANA
P
1
:
Q
1
P
2
:
Q
2
P
j
:
Q
j
P
N
:
Q
N
Program
proizvodnje
P
1
P
2
P
j
P
n
n<<N
Osnovni deo programa
proizvodnje
Q
1opt
Q
2opt
Q
jopt
Q
nopt
Optimalni plan
proizvodnje
Program i optimalni plan proizvodnje
Selekcija i
optimizacija
Planiranje
Na
č
in proizvodnje
planirane koli
č
ine Q
jopt
proizvoda
P
j
(j=1,n)
POLAZI SE OD:
TREBA ODREDITI
Q
j
Q
jopt
T
[dan]
Q
j
=Q
j
(T)

## Slide 3: ODREĐIVANJE OPTIMALNE VELIČINE I BROJA SERIJA U PROCESU PROIZVODNJE
Serijska proizvodnja:
  svi proizvodi u seriji su isti,
  proizvodnja serije je neprekidna, kad se završi jedna serija na istim sredstvima za rad počinje proizvodnja nekog drugog proizvoda,
  proizvedena količina se skladišti i postepeno troši, a kada se potroši ili nešto ranije, počinje izrada druge serije

## Slide 4: ODREĐIVANJE OPTIMALNE VELIČINE I BROJA SERIJA U PROCESU PROIZVODNJE
Prodajna mogućnost proizvođača
Vrsta sredstava za rad (način proizvodnje, troškovi)
VELIČINA SERIJE
BROJ SERIJA
Vrsta proizvoda
Način skladištenja (troškovi skladištenja)
Činioci koji određuju veličinu i broj serija

## Slide 5: ODREĐIVANJE OPTIMALNE VELIČINE I BROJA SERIJA U PROCESU PROIZVODNJE
Troškovi pripreme serija –TR1:
  izrada konstrukcione i tehnološke dokumentacije,
  izrada ili priprema alata i pribora,
  priprema sredstava za rad,
  priprema radnika, itd.
Troškovi skladištenja proizvoda – TR2:
  kamata na obrtna sredstva angažovana u zalihama gotovih proizvoda,
  kvar i lom na zalihama,
  troškovi osiguranja proizvoda na zalihama,
  troškovi manipulacije sa proizvodom,
  troškovi skladištenja i održavanja proizvoda na skladištu itd.
TROŠKOVI SERIJSKE PROIZVODNJE

## Slide 6: ODREĐIVANJE OPTIMALNE VELIČINE I BROJA SERIJA U PROCESU PROIZVODNJE
T [dan] - veličina vremenskog intervala, najčešće jedna godina,
Q [kom] - optimalni program proizvodnje proizvoda P za posmatrani interval,
n [1] - broj serija koje će se proizvoditi u vremenskom intervalu T,
t [dan] - vreme proizvodnje jedne serije,
q [kom] - veličina serije,
trs [nj/kom.dan] - troškovi skladištenja jedinice proizvoda u jednom danu,
trp [nj] - troškovi pripreme jedne serije.
q
. . .
q
T
t
0
2t
(n-1)t
nt
T[dan]
MERILO OPTIMALNOSTI:
UKUPNI TROŠKOVI
TR = TR1+TR2

## Slide 7: ODREĐIVANJE OPTIMALNE VELIČINE I BROJA SERIJA U PROCESU PROIZVODNJE
Ukupni troškovi pripreme serija:
Ukupni troškovi skladištenja proizvoda P:
Ukupni troškovi serija:
troškovi skladištenja jedne serije:

## Slide 8: ODREĐIVANJE OPTIMALNE VELIČINE I BROJA SERIJA U PROCESU PROIZVODNJE
TR = TR(q)
Treba da se odredi takva veličina proizvodne serije q0 za koju će funkcija TR(q) imati najmanju vrednost.
TR(q)
minTR(q)
0
TR(q)
q[kom]
TR(n)
minTR(n)
0
TR(n)
n[1]
TR1(n)
n0
TR2 (n)
TR2 (q)
TR1 (q)
q0
TR =TR1+TR2

## Slide 9: ZAVISNOST TROŠKOVA SERIJA OD VELIČINE I BROJA SERIJA
Funkcija TR imaće svoj minimum ako je:
i
TR(q)
0
TR(q)
q[kom]
TR2 (q)
TR1 (q)
q0
minTR(q)

## Slide 10: ODREĐIVANJE OPTIMALNE VELIČINE I BROJA SERIJA U PROCESU PROIZVODNJE
optimalna veličina serije u [kom];
Optimalne vrednosti parametara koji određuju seriju:
- optimalno vreme proizvodnje jedne serije u [dan].
optimalan broj serija u toku vremenskog intervala u [1];

## Slide 11: ODREĐIVANJE OPTIMALNE VELIČINE I BROJA SERIJA U PROCESU PROIZVODNJE
i

## Slide 12: ODREĐIVANJE OPTIMALNE VELIČINE I BROJA SERIJA U PROCESU PROIZVODNJE
U slučaju kada nije poznata kontinualna zavisnost troškova od veličine serije:
q
q1
TR
q2
q3
TR1
TR2
TR3
...
...
TR
q
TR=TR(q)
TR- aproksimativna funkcija
0