## Slide 1: ODREĐIVANJE OPTIMALNOG LINIJSKOG I KOMBINOVANOG RASPOREDA RADNIH MESTA
METOD USLOVNIH NIZOVA

## Slide 2: Određivanje optimalnog linijskog i kombinovanog rasporeda RM
Za razliku od grupnog rasporeda ovde se traži pretežni redosled operacija;
Ovakav raspored je tehnički i organizaciono racionalniji kod srednjeserijske i velikoserijske proizvodnje;
Za ove tipove proizvodnje je važno odrediti optimalan položaj radnog mesta u liniji;

## Slide 3: Osnovni zadatak pri projektovanju linijskih procesa proizvodnje?
Odrediti takav položaj radnih mesta koji će zahtevati najkraće putanje predmeta rada;
  Pojedinačne putanje predmeta rada ne moraju biti najkraće;
Optimalni linijski raspored radnih mesta je onaj kome odgovara najmanji ukupni put predmeta rada

## Slide 4: Zadatak 1.15 str 74
Služba tehničke pripreme utvrdila je sledeći redosled radnih mesta za izradu proizvoda P1, P2, P3, P4 i P5:
P1: RM1 - RM2 - RM3 - RM5 - RM4 - RM6 - RM7
P2: RM2 - RM1 - RM3 - RM5
P3: RM2 - RM1 - RM5 - RM4 - RM6 - RM7
P4: RM2 - RM3 - RM5 - RM4 - RM6 - RM7
P5: RM1 - RM4 - RM5 - RM6 - RM7
Potrebno je:
sastaviti tabelu frekvencija radnih mesta u uslovnom nizu;
na osnovu tabele frekvencija odrediti liniju rasporeda radnih mesta;
šematski prikazati utvrđenu liniju rasporeda radnih mesta sa putanjama proizvoda u procesu proizvodnje;
izračunati najmanju vrednost funkcije cilja.

## Slide 5
Modifikovana frekvencija – jačina zahteva da se neko radno mesto nađe na određenoj poziciji u optimalnom nizu.
i – prati radna mesta, tj. kolone u tabeli;
j – prati vrste, tj. pozicije u opštim nizovima;
k –označava pozicije na koje se raspoređuju radna mesta

## Slide 6: Zadatak 1.15 str 74
Služba tehničke pripreme utvrdila je sledeći redosled radnih mesta za izradu proizvoda P1, P2, P3, P4 i P5:
P1: RM1 - RM2 - RM3 - RM5 - RM4 - RM6 - RM7
P2: RM2 - RM1 - RM3 - RM5
P3: RM2 - RM1 - RM5 - RM4 - RM6 - RM7
P4: RM2 - RM3 - RM5 - RM4 - RM6 - RM7
P5: RM1 - RM4 - RM5 - RM6 - RM7
Potrebno je:
sastaviti tabelu frekvencija radnih mesta u uslovnom nizu;
na osnovu tabele frekvencija odrediti liniju rasporeda radnih mesta;
šematski prikazati utvrđenu liniju rasporeda radnih mesta sa putanjama proizvoda u procesu proizvodnje;
izračunati najmanju vrednost funkcije cilja.
Funkcija cilja – najkraći put predmeta rada

## Slide 7: Primer 1.18
, i = 1,2,...,6; k = 1,2,...,6

## Slide 8: Primer 1.18
, i = 1,2,...,6; k = 1,2,...,6
[k = 1] , i = 1,2,3,4,5,6
F11 = 4 + 2[(1-1) 4] = 4
Fi1 < 0, i = 2,3,4,5,6
 max Fi1 = F11 = 4
 prvo radno mesto u liniji biće RM1.
[k = 2] , i = 2,3,4,5,6
F22 = 4 + 2 [(2-4) 1 + (2-5) 1] = -6
F32 = 0 + 2 [(2-3) 3] = -6
F42 = 0 + 2 [(2-3) 1 + (2-4) 1] = -6
F52 = 0 + 2 [(2-6) 1] = -8
F62 = 0 + 2 [(2-4) 2 + (2-5) 1 + (2-7) 1] = -24
 max Fi2 = F22 = F32 = F42 = -6
[k=3] F23 = 0 + 2 [(3-2) 4 + (3-4) 1 + (3-5) 1] = 2
F33 = 3
F43 = 1 + 2 [(3-4) 1] = -1
 treba odrediti modifikovanu frekvenciju radnih mesta RM2, RM3, RM4 za poziciju 3:
 min Fi3 = F43 = -1
 drugo radno mesto u liniji biće RM4.